## Slide 1: Enologia
Maturazione, vendemmia, dal mosto al vino, pratiche di cantina, vinificazione senza macerazione
Gualtiero Anelli

## Slide 2: Maturazione delle uve
Aumento zuccheri
Diminuzione acidità
Aumento pH
Aumento polifenoli
Evoluzione precursori aromatici
Diversi indici di maturazione:
Maturazione tecnologica
Maturazione fenolica
Gualtiero Anelli

## Slide 3: Maturazione delle uve
Rapporto zuccheri/acidi
Miglior disponibilità sostanze fenoliche (bucce + vinaccioli)
Gualtiero Anelli

## Slide 4: Maturazione delle uve
Gualtiero Anelli

## Slide 5: Vendemmia
Uva sana
Condizioni climatiche
Assenza di umidità
Evitare le ore più calde
La vigna rossa – V. Van Gogh – 1888
Gualtiero Anelli

## Slide 6
Gualtiero Anelli

## Slide 7
Gualtiero Anelli

## Slide 8: Vendemmia manuale
PRO:
  Scelta dei grappoli migliori
  Piccole cassette di raccolta
  Maggiore attenzione all’uva
  Minori danni
  CONTRO:
  Costi elevati
  Tempi prolungati
  Personale impiegato
Gualtiero Anelli

## Slide 9
Gualtiero Anelli

## Slide 10: Vendemmia meccanica
PRO:
  Tempi rapidi
  Costi ridotti
  Poco personale
  Terzisti
  CONTRO:
  Ammostamento
  Fermentazioni Spontanee
  No selezione
Gualtiero Anelli

## Slide 11: Composizione mosto
Grado alcolico potenziale
[zuccheri] x 0,06
Solitamente uva matura contiene circa 200-250 g/L zuccheri
Gualtiero Anelli

## Slide 12: Classificazione mosti
Mosto d’Uva
Mosto parzialmente fermentato
  1%<TAV svolto<1/2TAV potenziale
Mosto concentrato
  Evaporazione sottovuoto
  Refrigerazione
Mosto Concentrato Rettificato (MCR)
  Come MC, in più depurazione su resine
Mosto muto
Mosto cotto
  Parzialmente caramellato, riscaldamento diretto
Filtrato dolce
Vino
Moscato d’Asti
Aumento zuccheri mosto
Trasporto
Marsala
Gualtiero Anelli

## Slide 13: Fermentazione alcolica
Processo (insieme di trasformazioni)
Da mosto a vino
Da glucosio a alcol etilico, anidride carbonica, calore, sostanze aromatiche
Saccharomyces cerevisiae
  Temperature vitali fino a max 35/40 °C
Tini di fermentazione
Condizioni anaerobiche
Lieviti indigeni e selezionati: pregi, difetti, differenze
Gualtiero Anelli

## Slide 14: Vinificazione senza macerazione
Produzione di mosti bianchi
No estrazione
  Tannini
  Antociani
Operazioni principali
  Pressature
  Travasi
Facili ossidazioni
Gualtiero Anelli

## Slide 15
Gualtiero Anelli

## Slide 16: Anidride solforosa
Funzioni:
Antisettica
Antiossidante
Antiossidasica
Solubilizzante
Alcuni limiti di legge:
Rossi 150 mg/L
Bianchi 200 mg/L
Dolci 250 mg/L
Gualtiero Anelli

## Slide 17: Chiarifica
Precipitazione delle sostanze sospese nel vino, può essere favorita dall’impiego di alcune sostanze
Chiarifica spontanea lenta
Chiarifica rapida:
Impiego di coadiuvanti proteici (caseina, gelatina, albumina) o inerti (bentonite, silice, ferrocianuro di potassio)
Gualtiero Anelli

## Slide 18: Filtrazione
Separazione fisica particelle solide
Gualtiero Anelli

## Slide 19: Altre pratiche di cantina
Pastorizzazione
Refrigerazione
Affinamento
Imbottigliamento
Tappatura
Gualtiero Anelli

## Slide 20
Gualtiero Anelli